## Slide 1: ARDUINO – Thingworx Composer Schulung
Oktober 2021
Vortragende:
Dipl. ing. martin Schubert (HTL wiener Neustadt, sum@htlwrn.ac.at)
Ing. Armin Fischer, M.SC. (HTL Wiener neustadt, fia@htlwrn.ac.at)
Version 4.0

## Slide 2: Einführung Arduino

## Slide 3: Was ist Arduino?
Elektronische Open Source Plattform (Hardware und Software)
Mikrocontroller mit In- und Outputs
Verschiedene Typen erhältlich (Inputs, Outputs, Schnittstellen, Stromverbrauch, …)
Eigene Arduino Programmiersprache (ähnlich C/C++)
Einsteigerfreundlich
Riesige Arduinocommunity mit Projekten erhältlich
Offizielle Homepage https://www.arduino.cc/

## Slide 4: Was ist Arduino?

## Slide 5: Schulungsmaterial

## Slide 6: Arduino MKR1010
Stromsparender Mikrocontroller für IOT Anwendungen
Stromversorgung 5V (USB)
Wifi Anbindung
7 Analoge (0-3.3V) und 8 digitale Pins (LOW-0V & HIGH-3.3V)
ACHTUNG: Pins dürfen nur bis 3.3V belastet werden
Weitere Informationen siehe https://store-usa.arduino.cc/products/arduino-mkr-wifi-1010

## Slide 7: Arduino MKR Relay Proto Shield
MKR1010 aufsteckbar
2 Relays mit digitalem Pin 1 und 2 verbunden (D1 & D2)
Klemmen um A1-A4 leicht zu verbinden
Eigener Bereich um Sensoren, Schalter, LED's usw. selbst zu applizieren.
Weitere Informationen siehe https://store.arduino.cc/mkr-relay-proto-shield

## Slide 8: DHT11 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Messung von Temperatur 0-50°C
Messung von Luftfeuchtigkeit 20-90%
Betriebsspannung 3.3-5V
Eingebauter 1kOhm Widerstand
Abtastrate maximal alle 2 Sekunden
Pinbelegung
Weitere Informationen siehe https://www.conrad.at/de/p/makerfactory-mf-6402159-sensor-modul-1-st-2134053.html

## Slide 9: Ventilator
Betriebsspannung 5VDC
Weitere Informationen siehe https://www.conrad.at/de/p/sbc-fan-303010-aktiver-luefter-passend-fuer-entwicklungskits-raspberry-pi-rock-pi-banana-pi-schwarz-1720600.html

## Slide 10: verbinden der Einzelteile
DHT11 mit Arduino Shield
Ventilator
DHT11
+ OUT -
GND (D)3 3.3V
Ventilator
+ -
NO COM 5V (RELAY1)
Arduino
Verbindungsplan

## Slide 11: Aufgabenstellung

## Slide 12: Aufgabenstellung
Messen der Raumtemperatur und -feuchtigkeit mittels DHT11 Sensor
Übertragen der Daten in die Cloud
In der Cloud befindet sich die Software Thingworx Composer
Zuordnen der übertragenen Daten in Thingworx Composer
Einschalten des Ventilators über das Internet
Einbindung der Sensordaten in Vuforia Studio

## Slide 13: Datenübertragung

## Slide 14: wie werden Daten in die Cloud übertragen?
Kommunikation Arduino und Cloud
Http Request
CLOUD
https://tmp.twx.htl.schule/ (Server Mödling mit
Thingworx Composer Software)
Thing 1
  Property 1
  Property 2
  ...nzufügen
Thing 2
  Property 1
  Property 2
  ...nzufügen
Arduino (Thing)
  Temperatur (Property)
  Feuchtigkeit (Property)
  Ventilator (Property)
Arduino MKR1010 (Thing)
DHT11 (Property)
Ventilator (Property)
Sicherheitsschlüssel zur Anmeldung

## Slide 15: HTTP Request
Protokoll zum Übertragen von Daten (genauso wie im Browser)
1 HTTP Request um 1 Sensorwert (Property) vom Arduino (Thing) auf die Cloud zu übertragen
HTTP Request enthält Sicherheitsschlüssel um eine automatische Authentifizierung/Anmeldung zur Cloud zu erhalten
Beispiel
https://tmp.twx.htl.schule/Thingworx/Things/304417_FIA_IOTSchulung_Dummy/Properties/Sensorwert1
Thingworx Server Adresse
Thing
Property

## Slide 16: Realisierung der Datenübertragung mit Arduino

## Slide 17: Arduino IDE
Software zum Programmieren von Arduino Mikrocontroller
Download unter https://www.arduino.cc/en/main/software
Um das Arduino MKR1010 Board verwenden zu können muss dies installiert werden: Werkzeuge > Board > Boardverwalter > Arduino SAMD Boards

## Slide 18: Installation nötiger Libraries
Libraries = Vorprogrammierte Codes, welche mit Befehlen aufgerufen werden
Benötige Libraries siehe https://github.com/Snorp84/DigiPro_IOT_Arduino_Schulung/tree/main/libraries

## Slide 19: Thingworx MKR1010 Library
Library von Armin Fischer geschrieben
Auf Schulungs USB Stick gespeichert (Thingworx_MKRWifi1010)
Muss in folgenden Ordner kopiert werden \Documents\Arduino\libraries
Mit dieser Library sind folgende Operationen möglich
  Verbinden mit WLAN
  Abfragen eines Wertes am Thingworx Server
  Schicken eines Wertes zum Thingworx Server

## Slide 20: Thingworx MKR1010 Library - Einstellungen
Die folgenden Informationen müssen in der Datei Thingworx_MKR1010_Variable.h eingestellt werden
Benutzername und Passwort von WLAN

## Slide 21: Thingworx MKR1010 Library - Einstellungen
Für die ersten Beispiele werden folgende Einstellungen verwendet
  SSID und Passwort von Schulnetzwerk (oder HOTSPOT von Handy)
  Voreingestellten Sicherheitsschlüssel (kann sich durch Serverumstellung verändern)
  Thingname 304417_FIA_IOTSchulung_Dummy

## Slide 22: Thingworx MKR1010 Library – Beispiele
Um die Benutzung der Library besser zu verstehen
werden vorgefertigte Programme verwendet:
  001_PUT_Value
  002_PUT_DHT11_Value
  003_GET_Value
  004_GET_Relay

## Slide 23: Thingworx MKR1010 Library 003_GET_Value – Abfragen eines Wertes
Einfügen der gebrauchten Libraries

## Slide 24: Thingworx MKR1010 Library 003_GET_Value – Abfragen eines Wertes
Erstellen einer Thingworx Klasse:
Die Klasse verhält sich wie eine Variable
In der Klasse sind die verschiedenen Library Funktionen enthalten (Verbinden mit WLAN, schicken und abfragen eines Wertes)
Die Klasse heißt hier „myThing“ und kann beliebig verändert werden
Die Klasse benötigt die Variablen host, port, appKey,thingname, property_list, ssid und password von der Datei Thingworx_MKR1010_Variable

## Slide 25: Thingworx MKR1010 Library 003_GET_Value – Abfragen eines Wertes
Die void setup() Schleife ist Arduino spezifisch. Die darin enthaltenen Befehle werden einmalig beim Starten des Arduinos aufgerufen.
Serial.begin(9600): Es wird der serielle Monitor (Ausgabefenster am PC) aktiviert.
myThing.Wifi: Es wird eine Kommunikation mit dem WLAN aufgebaut.

## Slide 26: Thingworx MKR1010 Library 003_GET_Value – Abfragen eines Wertes
Die void loop() Schleife wird endlos ausgeführt.
If-Abfrage: Es wird alle TPOST (Variable in der Datei Thingworx_MKR1010_Variable.h) Sekunden ein Wert abgefragt.
Sensor_1=myThing.getjson():
Es wird in die Variable sensor_1 mit dem Befehl myThing.getjson (in myThing ist schon der Thingname enthalten!) die Property „Sensorwert_1“ abgerufen

## Slide 27: Thingworx MKR1010 Library 003_GET_Value – Abfragen eines Wertes
Einstellung des MKR1010 Mikrocontrollers

## Slide 28: Thingworx MKR1010 Library 003_GET_Value – Abfragen eines Wertes
Einstellung des richtigen Port (Darstellung kann abweichen!)

## Slide 29: Thingworx MKR1010 Library 003_GET_Value – Abfragen eines Wertes
Kompilierung (Übersetzung des Programmes in die Sprache des Mikrocontrollers) und Upload des Programmes

## Slide 30: Thingworx MKR1010 Library 003_GET_Value – Abfragen eines Wertes
Einschalten des Serial Monitor um den Ablauf des Programmes nachzuvollziehen

## Slide 31: Thingworx MKR1010 Library 003_GET_Value – Abfragen eines Wertes
Beim Empfangen der Werte werden folgende Zeilen ausgegeben. Die Ausgabe kann zum Finden von Fehlern verwendet werden
Erfolgreiches Verbinden mit dem WLAN „test-iot“.
Zugewiesene IP-Adresse ist 192.168.43.245

## Slide 32: Thingworx MKR1010 Library 003_GET_Value – Abfragen eines Wertes
Mit dem Server tmp.twx.htl.schule am Port 443 verbunden.
Es wird ein GET Request geschickt mit der Adresse tmp.twx.htl.schule/Thingworx/… geschickt.
Es wird das Thing 304417_FIA_IOTSchulung_Dummy angesprochen. Die Property Sensorwert_1 wird abgefragt.
Der Sicherheitsschlüssel ist d8d…
Der abgefragt Wert beträgt 25

## Slide 33: Thingworx MKR1010 Library 003_GET_Value – Abfragen eines Wertes
Beim Empfangen der Werte werden folgende Zeilen ausgegeben. Die Ausgabe kann zum Finden von Fehlern verwendet werden
5 Sekunden vergehen und es wird ein weiteres Mal abgefragt.

## Slide 34: Thingworx Composer

## Slide 35: Einführung
Bis jetzt  Zugriff auf ein vorgegebenes Thing.
Für weitere Projekte/Anwendungen muss man jedoch eigene Things und eigene Properties dazu erstellen.
Dies ist mit der Software Thingworx Composer am Server möglich.

## Slide 36: Thingworx Composer
Software zur Verwaltung/Steuerung von „Things“
Zugriff unter https://tmp.twx.htl.schule/
Zugriffsdaten
  Benutzer: xxx
  Passwort: yyy

## Slide 37: Oberfläche
Auswahl der verschiedenen Funktionen.
Beispiele:
Erstellung von Things
Erstellung von Benutzeroberflächen „Mash-Ups“
…

## Slide 38: Oberfläche
Bearbeitungsfenster für die ausgewählten Funktionen

## Slide 39: Erstellung Thing
Namenskonvention siehe nächste Folie

## Slide 40: NamensKonvention von Things
Warum? : Viele verschiedene Schulen erstellen verschiedene Things. Zur Zeit sehen alle Benutzer alle Things. Wenn keine Konvention vorhanden ist, dann wird eine Zuordnung der vielen Things nicht möglich sein.
Namensaufbau:
  Schulkennzahl_SchuljahrJahrgangsnummer_Katalognummer_Thingname
Beispiel:
  Schüler des TGM im Jahr 2018/19 in der 5C mit der Katalognummer 10. Es wird eine Temperatursteuerung erstellt.
  920417_185C_10_Temperatursteuerung
  Lehrer des TGM im Jahr 2018/19. Das Kürzel in der Schule beträgt FISA. Es wird eine Temperatursteuerung erstellt.
  920417_18FISA_00_Temperatursteuerung

## Slide 41: Erstellung Property
Klick
Nächste Folie

## Slide 42: Erstellung Property
Ganze Zahl
Kommazahl

## Slide 43: Property – Wert einstellen oder AktualisiereN
Wert einstellen.
Wert aktualisieren
Wert einstellen: Wenn am Arduino ein Wert abgefragt wird, kann dieser hier eingestellt werden. Am Arduino wird sich im Serial Monitor die Zahl ändern.
Wert aktualisieren: Wenn Sensorwerte von Arduino geschickt werden, dann muss bei einer Wertänderung hier händisch aktualisiert werden (sonst wird alter Wert angezeigt)

## Slide 44: ÜBUNG
Erstelle Dein eigenes Thing mit der Namenskonvention in Thingworx Composer
Erstelle eine beliebige Property mit dem Datentyp Number
Stelle bei der Property einen beliebigen Wert ein
Konfiguriere die Datei Thingworx_MKR1010_Variable.h
Frage den Wert mit dem Arduino ab und verändere diesen (Der Wert wird im Serial Monitor gesehen!)

## Slide 45: Steuerung des Relais mittels Thingworx Composer

## Slide 46: Übung
Mittels eines Things im Thingworx Composer soll das Relais am MKR1010 Proto Shield gesteuert werden.
Die zugehörige Property ist vom Typ Integer. Wenn eine „1“ eingestellt ist, dann soll das Relais schalten. Bei einer „0“ wird das Relais geöffnet.
Am Relais ist der Ventilator verbunden. Dieser wird ein- und ausgeschalten.
Es wird dazu das Beispiel „004_GET_Relay“ verwendet
  Bemerkung: Der Aufbau ist dem Programm „003_GET_Value“ ähnlich. Die gleichen Programmteile werden nicht nochmals beschrieben.

## Slide 47: 004_GET_Relais
Das Relais 1/2 ist standardmäßig mit dem digitalen Pin 1/2 verbunden.
Hier wird eine Konstante für die Pinzuweisung erstellt.
Der Digitalpin 1 und 2 wird als ein Ausgang gesetzt.

## Slide 48: 004_GET_Relais
If-Abfrage:
Die Property REL1 wird abgefragt. Ist der Wert 1  der Pin wird auf HIGH gesetzt (das Relais wird geschalten). Sonst (else) wird das Relais geöffnet.

## Slide 49: Temperatur- UND Feuchtigkeitsmessung

## Slide 50: Übung
Es wird mittels dem angeschlossenen DHT11 Sensor Temperatur und Feuchtigkeit gemessen.
Diese Werte werden an 2 Properties eines Things zum Thingworx Composer Server geschickt.
Es wird dazu das Beispiel „002_PUT_DHT11_Value“ verwendet
  Bemerkung: Die Thing- und Propertynamen müssen angepasst werden.

## Slide 51: 002_PUT_DHT11_Value
Einfügen der Library DHT.h
Dadurch können vorgefertigte Befehle für das Messen von Temperatur und Feuchtigkeit verwendet werden.
Die Signalleitung des DHT11 ist am Pin 3 angeschlossen
Es wird wieder (wie bei ThingWorx) eine Klasse für den Sensor erstellt. Die Klasse heißt sens_dht.
Der Pin 3 ist ein Input Pin.

## Slide 52: 002_PUT_DHT11_Value
Es wird mit dem Befehl sens_dht.readTemperature bzw. sens_dht.readHumidity der Bibliothek DHT.h die Temperatur bzw. Feuchtigkeitswerte abgefragt.
Danach wird mit dem Befehl myThing.put(…,…) die Temperatur auf das Thing mit der Property „DHT11_Temp“ bzw. „DHT11_Moist“ geschickt.

## Slide 53: 002_PUT_DHT11_Value – Thingworx Composer
Wert ablesen
Bei neuem Wert muss aktualisiert werden

## Slide 54: Erstellung BedienPanel („MASH UP“) in Thingworx Composer

## Slide 55: Mash Up
In Thingworx Composer können Bedienpanele oder sogenannte Mash Ups erstellt werden.
Diese erlauben das Erstellen einer GUI (Graphical User Interface)
Es können somit Sensorwerte visualisiert und getrackt werden.
Das Mash Up ist per digitalem Endgerät (Tablet, Smart Phone, PC,…) abrufbar.

## Slide 56: Erstellung Mash UP

## Slide 57: MASH UP Oberfläche
Auswahl der zu verwendeten „Widgets“(grafische Funktionen). Beispiel: Anzeigen, Bilder, Diagramme,…
Eigenschaften des ausgewählten Widgets
Grafische Benutzeroberfläche.
Hier können die Widgets reingezogen und positioniert werden.
Hier können Things und Properties ausgewählt werden. Im späteren Verlauf werden die Properties dann mit den Widgets verknüpft. Werte können so in Anzeigen dargestellt werden.

## Slide 58: Text erstellen
Drag&Drop

## Slide 59: Anzeige Erstellen
Drag&Drop

## Slide 60: Hinzufügen von daten
Thing auswählen

## Slide 61: Hinzufügen von daten

## Slide 62: Verbinden der Daten mit Widget
Drag&Drop
In diesem Fenster werden alle verbundenen Daten zu einem Widget angezeigt

## Slide 63: Hinzufügen eines Refresh Buttons
Dieser Button ist notwendig um die Anzeige in einem bestimmten Zeitintervall upzudaten.

## Slide 64: Hinzufügen eines Refresh Buttons
Drag&Drop

## Slide 65: Hinzufügen eines Diagrammes
Drag&Drop

## Slide 66: Hinzufügen eines Diagrammes

## Slide 67: Hinzufügen eines Diagrammes
Drag&Drop

## Slide 68: Diagramm Aktualisieren
Drag&Drop

## Slide 69: Einstellungen AM Thing für das Speichern von Daten – Erstellung Value Stream

## Slide 70: Einstellungen AM Thing für das Speichern von Daten – Erstellung Value Stream

## Slide 71: Einstellungen AM Thing für das Speichern von Daten

## Slide 72: Einstellungen AM Thing für das Speichern von Daten

## Slide 73: Letzte Einstellungen am Diagramm

## Slide 74: Fertiges MASHUP im Browser
Diese Adresse kann in einem Browser eines digitalen Endgerätes eingegeben werden.
Nach der Eingabe der Logindaten ist diese Seite sichtbar.