## Slide 1: IOT Schulung Arduino 2. Teil

## Slide 2
Vormittag
  Besprechung mit Teilnehmer
    Erfahrungen mit Thingworx
    Eigene Projekte?
    Hat für die Realisierung eines Projektes etwas gefehlt?
  Ausgabe neue Hardware
  Kurzer Ausblick über zukünftige Entwicklungen seitens der Vortragenden
  Wiederholung des ersten Seminarteiles Teil 1
    Anschließen der Hardware
    HTTP Request
    Neue Bibliothek für Arduino MKR Wifi 1010
    Arduino IDE Installation für das Inbetriebnehmen der Schulungshardware
Tagesablauf

## Slide 3
Vormittag
  Neuer Thingworx Server
    Aufbau
    Wichtige Einstellungen für die Inbetriebnahme
Tagesablauf

## Slide 4
Nachmittag
  Wiederholung des ersten Seminarteiles Teil 2
    Inbetriebnahme des neuen Arduinos am neuen Server
  Einbindung eines neuen Sensor (hier der Ultraschallabstandssensor HC SR04)
    Wie bindet man einen neuen (unbekannten) Sensor ein?
    Funktionsweise des HC SR04
    Einbindung des HC SR04 in den Arduino Code
    Ausgabe im seriellen Monitor
  Hausübung Drehdecoder KY-040 bis zum 3. Teil
    Aufgabenstellung
Tagesablauf

## Slide 5
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Wurden eigene Projekte realisiert?
Wurden Diplomarbeiten realisiert?
Hat für die Realisierung eines Projektes etwas gefehlt?
Besprechung mit Teilnehmer

## Slide 6
Arduino MKR Wifi 1010
Ultraschall Abstandssensor HC SR04
Kodierter Drehschalter KY-040
Steckboard
Benötige Jumper Kabel zum Verbinden
Neue Hardware

## Slide 7
Arduino MKR Wifi 1010
  Link: https://store.arduino.cc/mkr-wifi-1010
  ESP32 basierter Mikrocontroller mit Bluetooth und Wifi- Anbindung
  Günstiger als MKR 1000 Modul
  Entwicklung einer GUI (Graphical User Interface) auf ESP32 Modul im Gange
Neue Hardware
Quelle: https://store.arduino.cc/mkr-wifi-1010 (19.10.2019)

## Slide 8
Ultraschall Abstandssensor HC SR04
  Datenblatt: https://www.mikrocontroller.net/attachment/218122/HC-SR04_ultraschallmodul_beschreibung_3.pdf
  Abstand wird basierend auf einer Ultraschall Laufzeitmessung ermittelt
Neue Hardware
Quelle: https://www.mikrocontroller.net/attachment/218122/HC-SR04_ultraschallmodul_beschreibung_3.pdf(19.10.2019)

## Slide 9
Kodierter Drehschalter KY-040
  Datenblatt: https://www.handsontec.com/dataspecs/module/Rotary%20Encoder.pdf
  Ermittlung zur Stellung eines rotierenden Körpers inkl. Drehrichtungsangabe
Neue Hardware
Quelle: https://www.handsontec.com/dataspecs/module/Rotary%20Encoder.pdf(19.10.2019)

## Slide 10: ESP32 Webserver
Erstellung einer GUI (Graphical User Interface) für das Handling von Thingworx
Verbindung mittels Laptop/PC/Handy mit Arduino MKR Wifi 1010
Einstellungen des Servers, Things, Passwörter, usw. per Drop Down Menü
Ebenfalls werden oft verwendete Sensoren im Bereich Maschinenbau eingebunden
Idee dahinter: Schnelles schicken der Daten von oft verwendeten Sensoren im Bereich Maschinenbau ohne Erstellung eines Codes (ohne Programmierkenntnisse) an die Thingworx Cloud.
IN ENTWICKLUNG!!! von Martin Schubert und Armin Fischer (HTL Wiener Neustadt, Abteilung Automatisierungstechnik)  https://youtu.be/Iytl2_7vRSE
Zukünftige Entwicklungen

## Slide 11: Anschluss DHT11
Wiederholung des ersten Seminarteiles
DHT11
+ OUT -
GND (D)3 3.3V
NO COM 5V (RELAY1)
Arduino
Quelle: Seminarunterlagen IOT Schulung Teil 1, Armin Fischer

## Slide 12: Anschluss Ventilator
Wiederholung des ersten Seminarteiles
GND (D)3 3.3V
Ventilator
+ -
NO COM 5V (RELAY1)
Arduino
Quelle: Seminarunterlagen IOT Schulung Teil 1, Armin Fischer

## Slide 13: Datenübertragung
Wiederholung des ersten Seminarteiles
Quelle: Seminarunterlagen IOT Schulung Teil 1, Armin Fischer

## Slide 14: HTTP Request
Wiederholung des ersten Seminarteiles
Quelle: Seminarunterlagen IOT Schulung Teil 1, Armin Fischer

## Slide 15: Konfigurieren der Arbeitsumgebung
Wiederholung des ersten Seminarteiles
Quelle: Seminarunterlagen IOT Schulung Teil 1, Armin Fischer

## Slide 16: Neue Bibliotheken für Arduino MKR 1010
Wiederholung des ersten Seminarteiles
Der neue Prozessor (jetzt ESP32 vorher SAMD21 Cortex-M0+) bedingt neue Befehle. Darum muss eine neue Library eingebunden werden.
Libraries = Vorprogrammierte Codes, welche mit Befehlen aufgerufen werden.
Benötige Libraries für den HTTP Request
  WifiNINA.h
  (Werkzeuge > Bibliotheken verwalten > WifiNINA.h
  Thingworx MKR1010
  Dht.h

## Slide 17: Neue Bibliotheken für Arduino MKR 1010
Wiederholung des ersten Seminarteiles
Libraryname: Thingworx_MKRWifi1010
Library von Armin Fischer geschrieben
Muss in folgenden Ordner kopiert werden \Documents\Arduino\libraries
Mit dieser Library sind folgende Operationen möglich
  Verbinden mit WLAN
  Abfragen eines Wertes am Thingworx Server
  Schicken eines Wertes zum Thingworx Server
In der Arduino IDE unter Beispiele befinden sich auch vorprogrammierte Beispiele.

## Slide 18
Neuer Thingworx Server
Neue Serverarchitektur (weltweit einzigartig) an der HTL Mödling
Jede Schule hat einen Thingworxadministrator, welcher berechtigt ist, bis zu derzeit 2 Instanzen zu erstellen.
Eine Instanz besteht aus einem Vuforia Studio Experience und einem Thingworx Composer Server.
Vorteile zum Vorgänger:
  Jede Schule arbeitet unabhängig der anderen Schulen
  Für Laborübungen können Instanzen einfach gelöscht und wieder erstellt werden.

## Slide 19: Einstellungen
Neuer Thingworx Server
Es müssen folgende Einstellungen am Server gemacht werden um Daten mit einem Thing auszutauschen
Auf den Server eine limitierte Admingruppe erstellen
  Es wird dazu ein File namens “Things_CustomCreationThing.xml“ benötigt. ACHTUNG: Dieses File ist gerade in Bearbeitung und wird verbessert.
  Importieren dieses Files

## Slide 20: Importieren des Files
Neuer Thingworx Server

## Slide 21: Service des Custom Creation Thing ausführen
Neuer Thingworx Server

## Slide 22: Neuen User „ohne Admin Rechte“ erstellen
Neuer Thingworx Server

## Slide 23: Neuen User „ohne Admin Rechte“ zur Gruppe LimitedAdmins hinzufügen
Neuer Thingworx Server

## Slide 24: Sicherheitsschlüssel für den neuen User „ohne Admin Rechte“ erstellen
Neuer Thingworx Server

## Slide 25: Dem User die erforderlichen Befugnisse für den Zugriff auf ein Thing erteilen
Neuer Thingworx Server

## Slide 26: Einstellungen in der Thingworx_MKRWifi1010_Variable.h Library
Inbetriebnahme alte Hardware

## Slide 27
Inbetriebnahme alte Hardware
Selbstständige Inbetriebnahme der alten Schulungshardware auf neuem Server und mit MKR Wifi 1010 Controller
Präsentation von letzter Schulung zur Hilfe nehmen!
Schritte:
  Richtiges Anschließen der Komponenten (siehe Folien vorher)
  Arduino IDE konfigurieren (siehe vorher)
  Server konfigurieren (siehe vorher)
  Ein Thing und die zugehörigen Properties erstellen (siehe .ppt letzte Schulung)
  In der Arduino IDE die Examples der Bibliothek durchprobieren

## Slide 28
Einbindung von neuem Sensor
Um gängige Sensoren am Arduino anzuschließen gibt es 2 Varianten:
  „Wissenschaftliche“ Methode: Durchlesen des Datenblattes des Sensors und ausprogrammieren des benötigten Algorithmus.
  „Praktische“ Methode: Google Suche verwenden.
Da von den Teilnehmern keine Programmierkenntnisse gefordert sind, wird hier auf die praktische Methode eingegangen.
Hier sollte nochmals erwähnt werden: Für das Realisieren eigener Projekte ist das Erlernen der Grundkenntnisse der Arduino Programmiersprache (C++) unumgänglich!

## Slide 29: Praktische Methode
Einbindung von neuem Sensor
Arduino ist ein oft verwendeter Mikrocontroller. Viele Millionen Menschen hantieren damit weltweit.
Man findet daher im Internet viele Bedienungsanleitungen, Algorithmen und Schaltpläne zu oft verwendeten Sensoren.
Der Abstands-Ultraschallsensor HC SR04 ist ein oft verwendetet Sensor.
Eine gute Anleitung befindet sich unter:
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/

## Slide 30: Wirkungsweise HC SR04
Einbindung von neuem Sensor
Mit Hilfe des Wissens der Schallgeschwindigkeit und dem Messen der Zeit, kann eine Distanz s mit Hilfe der Formel s= v*t ermittelt werden.
Sehen wir uns folgendes Beispiel an:
Quelle: https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/

## Slide 31: Verschaltung
Einbindung von neuem Sensor
Auf das Steckbrett sollen 5V („+“) und GND („-“) mit Hilfe der Jumper Kabel geleitet werden.
Der Port VCC des HC SR04 wird auf die 5V des Steckbrettes geleitet.
Der Port GND des HC SR04 wird auf das GND des Steckbrettes geleitet.
Der Port Trig des HC SR04 wird auf den digitalen Port D4 des Arduino MKR 1010 geleitet.
Der Port Echo des HC SR04 wird auf den digitalen Port D5 des Arduino MKR 1010 geleitet.

## Slide 32
Einbindung von neuem Sensor
Es ist auch folgender Algorithmus angegeben:
Bei den Code Beispielen der Thingworx_MKRWifi1010
Library befindet sich 006_PUT_Vorlage_Einbindung_Sensor
Diese Vorlage kann für das Anbinden eines Sensors
verwendet werden. Mit einem HTTP-Request wird der
Wert zum Server geschickt.
Die hier gezeigten Code Teile müssen nun an den
richtigen Platz des Beispieles kopiert werden!
Quelle: https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/

## Slide 33
Einbindung von neuem Sensor
Quelle: https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/
VORLAGE 006_PUT_Vorlage_Einbindung_Sensor
Variablen für den Code
Einstellungen für den Code
Code für den Sensor

## Slide 34
Einbindung von neuem Sensor
Es entsteht folgender Code:
Dieser Code ist als Nr. 005
In der Bibliothek vorhanden.
Der Algorithmus wird hier
beschrieben.
Es werden die benötigten Libraries eingebunden
Der Trigger Pin befindet sich auf D4 und der
Echo Pin auf D5. Es wird eine Variable
„Duration“ und „sensorvalue“ erstellt.
Der Pin 4 ist ein digitaler Output. Der Pin 5 ein
digitaler Input
Benötigte Algorithmus für die Verwendung des HC SR04.
Der Wert der Variable „sensorvalue“ wird auf die Property „HC_SR04“ geschickt

## Slide 35: Ausgabe des seriellen Monitors
Einbindung von neuem Sensor
Da der Arduino keine Anzeige hat, gibt es folgende Möglichkeit um den aktuellen Status auslesen zu können  der serielle Monitor.
In der Arduino IDE wird rechts oben auf das Lupensymbol geklickt.
Wenn der Beispielcode 005 ausgeführt wird, dann ergibt sich folgende Ausgabe:

## Slide 36: Ausgabe des seriellen Monitors
Einbindung von neuem Sensor
Es wird probiert sich zu einem Wifi Netz zu verbinden
Wenn erfolgreich verbunden wurde, werden wichtige Stati und Eigenschaften angezeigt
Es wird ein PUT Request mit den aufgeführten Eigen-
Schaften abgesetzt. Es Wird auf die Property
HC_SR04 der Wert 92.55 geschickt.
Hier die Antwort des Thingworx Servers. Hier sind die 2 markierten Zeilen von Bedeutung.
In der zweiten Zeile wird der HTTP-Status Code angezeigt. Der Wert 200 zeigt eine erfolgreiche Übertragung an. Jeder andere Wert gibt einen Fehler an.
In der letzten Zeile wird das Problem dargestellt. Bei einem Status Code von 200 gibt es keinen Fehler  der Wert 0 wird dargestellt.

## Slide 37: Beispiele Fehler
Einbindung von neuem Sensor
Falscher Propertyname
Falscher Server
Falscher Sicherheitsschlüssel
Link für HTTP Status-Tabelle: https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode

## Slide 38
Hausübung Drehdecoder
Bis zum 3. Teil der Schulung (März 2020) soll der kodierte Drehschalter KY-040 selbst in Betrieb genommen werden.
Auf der Thingworxplattform sollen folgende Properties erstellt und angezeigt werden:
  Clockwise
  Counterclockwise
  Wird gegen oder in den Uhrzeigersinn gedreht?
  Position
  Anzeige der aktuellen Position (dabei wird in den Uhrzeigersinn ein Schritt als +1 positiv und gegen den Uhrzeigersinn als -1 negativ gewertet).
Es wird Anfang Februar eine Erinnerungs- und Hilfestellungsmail von mir geschickt!