## Slide 1: IOT Schulung Arduino 2. Teil

## Slide 2
Besprechung mit Teilnehmer
  Erfahrungen mit Thingworx
  Eigene Projekte?
  Hat für die Realisierung eines Projektes etwas gefehlt?
Inbetriebnahme Servo mit Controller
Wiederholung des ersten Seminarteiles Teil 1
  MQTT Kommunikation
  Daten des Arduinos per MQTT in Thingworx senden
Tagesablauf

## Slide 3
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Wurden eigene Projekte realisiert?
Wurden Diplomarbeiten realisiert?
Hat für die Realisierung eines Projektes etwas gefehlt?
Besprechung mit Teilnehmer

## Slide 4
Steuern der Servoposition mit Controller
Schicken der Servoposition an Thingworxserver
Mit den Daten am Thingworxserver kann morgen eine Drohne in der AR gesteuert werden.
Ziel des heutigen Tages

## Slide 5
Arduino MKR Wifi 1010
Micro USB Kabel
Servo
Controller
Benötige Jumper Kabel zum Verbinden
Hardware

## Slide 6
Arduino MKR Wifi 1010
  Link: https://store.arduino.cc/mkr-wifi-1010
  ESP32 basierter Mikrocontroller mit Bluetooth und Wifi- Anbindung
  Günstiger als MKR 1000 Modul
  Entwicklung einer GUI (Graphical User Interface) auf ESP32 Modul im Gange
Hardware
Quelle: https://store.arduino.cc/mkr-wifi-1010 (19.10.2019)

## Slide 7
Controller KY-023
  Link Funktionsweise: https://sensorkit.joy-it.net/de/sensors/ky-023
  X- und Y-Position werden analog (VRx & Vry, Wert 0-1023 am Arduino)
  weitergeleitet.
  Der Druck wird mit einer digitalen Datenleitung (SW) erkannt
Hardware

## Slide 8
Servo
  Link Datenblatt:
  https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/en/002148502DS00/DA_Reely-Mini-Servo-Analog-Servo-Getriebe-Material-Plastik-Stecksystem-JR.pdf
  3 Leitungen: 2 für die Versorgung + 1 Datenleitung
  Programmierung der Position mittels einer Arduino Bibliothek
Hardware

## Slide 9
Servo Leitung/Controller Anschlüsse | Arduino Anschlüsse
Controller GND | GND
Controller +5V | VCC
Controller VRx | A1
Controller Vry | A2
Controller SW | ~5
Servo braun | GND
Servo rot | 5V
Servo orange | ~3
Anschluss der Hardware

## Slide 10
Erforderliche Dateien unter https://github.com/Snorp84/DigiPro_IOT_Arduino_Schulung
Kurzlink: shorturl.at/ijlNZ
Download unter Code --> Download zip
Das zip enthält alle benötigten Unterlagen/Programme/Software für die Schulung
Der Ordner libraries muss in den Arduino Libraryordner eingebunden werden (Standardordner ist Dokumente/Arduino/libraries)
Software

## Slide 11
Software - Wiederholung Seminar Teil 1

## Slide 12
Software - Wiederholung Seminar Teil 1
Libraryname: Thingworx_MKRWifi1010
Library von Martin Schubert und Armin Fischer geschrieben
Mit dieser Library sind folgende Operationen möglich
  Verbinden mit WLAN
  Abfragen eines Wertes am Thingworx Server
  Schicken eines Wertes zum Thingworx Server
In der Arduino IDE unter Beispiele befinden sich auch vorprogrammierte Beispiele.

## Slide 13
Software Servo

## Slide 14
Neuer Thingworx Server
Neue Serverarchitektur (weltweit einzigartig) an der HTL Mödling
Jede Schule hat einen Thingworxadministrator, welcher berechtigt ist, bis zu derzeit 2 Instanzen zu erstellen.
Eine Instanz besteht aus einem Vuforia Studio Experience und einem Thingworx Composer Server.
Vorteile zum Vorgänger:
  Jede Schule arbeitet unabhängig der anderen Schulen
  Für Laborübungen können Instanzen einfach gelöscht und wieder erstellt werden.

## Slide 15: Einstellungen
Neuer Thingworx Server
Es müssen folgende Einstellungen am Server gemacht werden um Daten mit einem Thing auszutauschen
Auf den Server eine limitierte Admingruppe erstellen
  Es wird dazu ein File namens “Things_CustomCreationThing.xml“ benötigt. ACHTUNG: Dieses File ist gerade in Bearbeitung und wird verbessert.
  Importieren dieses Files

## Slide 16: Importieren des Files
Neuer Thingworx Server

## Slide 17: Service des Custom Creation Thing ausführen
Neuer Thingworx Server

## Slide 18: Neuen User „ohne Admin Rechte“ erstellen
Neuer Thingworx Server

## Slide 19: Neuen User „ohne Admin Rechte“ zur Gruppe LimitedAdmins hinzufügen
Neuer Thingworx Server

## Slide 20: Sicherheitsschlüssel für den neuen User „ohne Admin Rechte“ erstellen
Neuer Thingworx Server

## Slide 21: Dem User die erforderlichen Befugnisse für den Zugriff auf ein Thing erteilen
Neuer Thingworx Server

## Slide 22: Einstellungen in der Thingworx_MKRWifi1010_Variable.h Library
Inbetriebnahme alte Hardware

## Slide 23
Inbetriebnahme alte Hardware
Selbstständige Inbetriebnahme der alten Schulungshardware auf neuem Server und mit MKR Wifi 1010 Controller
Präsentation von letzter Schulung zur Hilfe nehmen!
Schritte:
  Richtiges Anschließen der Komponenten (siehe Folien vorher)
  Arduino IDE konfigurieren (siehe vorher)
  Server konfigurieren (siehe vorher)
  Ein Thing und die zugehörigen Properties erstellen (siehe .ppt letzte Schulung)
  In der Arduino IDE die Examples der Bibliothek durchprobieren

## Slide 24
Einbindung von neuem Sensor
Um gängige Sensoren am Arduino anzuschließen gibt es 2 Varianten:
  „Wissenschaftliche“ Methode: Durchlesen des Datenblattes des Sensors und ausprogrammieren des benötigten Algorithmus.
  „Praktische“ Methode: Google Suche verwenden.
Da von den Teilnehmern keine Programmierkenntnisse gefordert sind, wird hier auf die praktische Methode eingegangen.
Hier sollte nochmals erwähnt werden: Für das Realisieren eigener Projekte ist das Erlernen der Grundkenntnisse der Arduino Programmiersprache (C++) unumgänglich!

## Slide 25: Praktische Methode
Einbindung von neuem Sensor
Arduino ist ein oft verwendeter Mikrocontroller. Viele Millionen Menschen hantieren damit weltweit.
Man findet daher im Internet viele Bedienungsanleitungen, Algorithmen und Schaltpläne zu oft verwendeten Sensoren.
Der Abstands-Ultraschallsensor HC SR04 ist ein oft verwendetet Sensor.
Eine gute Anleitung befindet sich unter:
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/

## Slide 26: Wirkungsweise HC SR04
Einbindung von neuem Sensor
Mit Hilfe des Wissens der Schallgeschwindigkeit und dem Messen der Zeit, kann eine Distanz s mit Hilfe der Formel s= v*t ermittelt werden.
Sehen wir uns folgendes Beispiel an:
Quelle: https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/

## Slide 27: Verschaltung
Einbindung von neuem Sensor
Auf das Steckbrett sollen 5V („+“) und GND („-“) mit Hilfe der Jumper Kabel geleitet werden.
Der Port VCC des HC SR04 wird auf die 5V des Steckbrettes geleitet.
Der Port GND des HC SR04 wird auf das GND des Steckbrettes geleitet.
Der Port Trig des HC SR04 wird auf den digitalen Port D4 des Arduino MKR 1010 geleitet.
Der Port Echo des HC SR04 wird auf den digitalen Port D5 des Arduino MKR 1010 geleitet.

## Slide 28
Einbindung von neuem Sensor
Es ist auch folgender Algorithmus angegeben:
Bei den Code Beispielen der Thingworx_MKRWifi1010
Library befindet sich 006_PUT_Vorlage_Einbindung_Sensor
Diese Vorlage kann für das Anbinden eines Sensors
verwendet werden. Mit einem HTTP-Request wird der
Wert zum Server geschickt.
Die hier gezeigten Code Teile müssen nun an den
richtigen Platz des Beispieles kopiert werden!
Quelle: https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/

## Slide 29
Einbindung von neuem Sensor
Quelle: https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/
VORLAGE 006_PUT_Vorlage_Einbindung_Sensor
Variablen für den Code
Einstellungen für den Code
Code für den Sensor

## Slide 30
Einbindung von neuem Sensor
Es entsteht folgender Code:
Dieser Code ist als Nr. 005
In der Bibliothek vorhanden.
Der Algorithmus wird hier
beschrieben.
Es werden die benötigten Libraries eingebunden
Der Trigger Pin befindet sich auf D4 und der
Echo Pin auf D5. Es wird eine Variable
„Duration“ und „sensorvalue“ erstellt.
Der Pin 4 ist ein digitaler Output. Der Pin 5 ein
digitaler Input
Benötigte Algorithmus für die Verwendung des HC SR04.
Der Wert der Variable „sensorvalue“ wird auf die Property „HC_SR04“ geschickt

## Slide 31: Ausgabe des seriellen Monitors
Einbindung von neuem Sensor
Da der Arduino keine Anzeige hat, gibt es folgende Möglichkeit um den aktuellen Status auslesen zu können  der serielle Monitor.
In der Arduino IDE wird rechts oben auf das Lupensymbol geklickt.
Wenn der Beispielcode 005 ausgeführt wird, dann ergibt sich folgende Ausgabe:

## Slide 32: Ausgabe des seriellen Monitors
Einbindung von neuem Sensor
Es wird probiert sich zu einem Wifi Netz zu verbinden
Wenn erfolgreich verbunden wurde, werden wichtige Stati und Eigenschaften angezeigt
Es wird ein PUT Request mit den aufgeführten Eigen-
Schaften abgesetzt. Es Wird auf die Property
HC_SR04 der Wert 92.55 geschickt.
Hier die Antwort des Thingworx Servers. Hier sind die 2 markierten Zeilen von Bedeutung.
In der zweiten Zeile wird der HTTP-Status Code angezeigt. Der Wert 200 zeigt eine erfolgreiche Übertragung an. Jeder andere Wert gibt einen Fehler an.
In der letzten Zeile wird das Problem dargestellt. Bei einem Status Code von 200 gibt es keinen Fehler  der Wert 0 wird dargestellt.

## Slide 33: Beispiele Fehler
Einbindung von neuem Sensor
Falscher Propertyname
Falscher Server
Falscher Sicherheitsschlüssel
Link für HTTP Status-Tabelle: https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode

## Slide 34
Hausübung Drehdecoder
Bis zum 3. Teil der Schulung (März 2020) soll der kodierte Drehschalter KY-040 selbst in Betrieb genommen werden.
Auf der Thingworxplattform sollen folgende Properties erstellt und angezeigt werden:
  Clockwise
  Counterclockwise
  Wird gegen oder in den Uhrzeigersinn gedreht?
  Position
  Anzeige der aktuellen Position (dabei wird in den Uhrzeigersinn ein Schritt als +1 positiv und gegen den Uhrzeigersinn als -1 negativ gewertet).
Es wird Anfang Februar eine Erinnerungs- und Hilfestellungsmail von mir geschickt!